#### 40.00 Proiect de standard pentru anchetă publică

##### STANDARD MOLDOVEAN				                     SM 84:2015

_________________________________________________________________________________________________

##### ICS  67.080.10    						               	    Adoptat la

## Struguri proaspeţi destinaţi prelucrării industriale.

##### Condiţii tehnice

Виноград свежий, предназначенный для промышленной  переработки. Технические условия

##### Fresh grapes for industrial. Specifications

Prezentul standard moldovean înlocuieşte standardul SM 84:2011

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE (INS) Republica Moldova, MD-2064, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28 Tel.: 22 905 303, fax: 22 905 333 www. standard.md

©  INS, 2015                       Reproducerea şi utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard în orice

publicaţii şi prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al INS.

Preambul

## Prezentul standard moldovean prezintă revizuirea standardului SM 84:2011 pe care îl înlocuieşte.

Standardul a fost elaborat iniţial în anul 1995 şi a fost revizuit în anul 2011.

Faţă de standardul pe care îl înlocuieşte s-au făcut următoarele modificări principale:

– a fost ajustat la prevederile Reglementării tehnice “Organizarea pieţei vitivinicole“, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11.06.2015;

– a fost modificată forma de prezentare a standardului conform CBP 1-4:2015 ”Principiile şi metodologia standardizării. Forma de prezentare a standardelor moldovene”;

– a fost actualizată structura şi conţinutul standardului conform CBP 1-5:2014 ”Principiile şi metodologia standardizării. Structura, redactarea şi conţinutul standardelor moldovene”.

Pentru a menţine actualitatea, toate standardele sînt supuse examinării periodice, în urma căreia ele pot fi revizuite, modificate sau anulate.

Utilizatorii standardelor trebuie să se asigure că utilizează un standard actualizat, care include toate amendamentele publicate.

Informaţiile referitoare la standardele moldovene, adoptarea, modificarea sau anularea lor sînt publicate în Buletinul de Standardizare pe pagina web www.standard.md.

Cuprins

Pagina

1 Domeniu de aplicare......................................................................................................................................... 1

2 Referinţe........................................................................................................................................................... 1

3 Cerinţe tehnice de calitate................................................................................................................................ 1

4 Reguli pentru verificarea calităţii....................................................................................................................... 3

5 Metode de verificare......................................................................................................................................... 3

6 Ambalare şi transport........................................................................................................................................ 7

Anexa A (informativă) Lista actelor legislative şi normative..................................................................................8

Anexa B (normativă) Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor materie primă pentru vinuri spumante şi vinuri spumante de calitate ................................................................................................... 9

Anexa C (normativă) Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor spumante de calitate de tip aromat ..................................................................................................................................................... 10

Anexa D (normativă) Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor materie primă brute seci pentru distilare în distilat de vin, utilizat la fabricarea rachiului de vin cu indicaţie geografică protejată ”DIVIN”.................................................................................................................................................11

Anexa E (normativă) Valorile concentraţiei în masă a zaharurilor corespunzătoare fracţiei masice a substanţelor solubile uscate ............................................................................................................................12

Anexa F (normativă) Valorile corecţiilor corespunzătoare temperaturii la care s-a făcut citirea …………….…. 13

Anexa G (normativă) Valorile concentraţiei în masă a zaharurilor corespunzătoare indicaţiei areometrului ....................................................................................................................................................... 14

Anexă H (informativă) Traducerea autentică a prezentului standard în limba rusă............................................ 15

1 Domeniu de aplicare

Prezentul standard se referă la struguri proaspeţi destinaţi prelucrării industriale pentru fabricarea produselor vitivinicole, în continuare – „struguri”.

Notarea produsului pentru identificare trebuie să cuprindă denumirea produsului, denumirea  soiului sau menţiunea „amestec de soiuri” cu indicarea speciei din care fac parte soiurile ce întră în componenţa amestecului.

###### EXEMPLE

1 Struguri de soiul Chardonnay.

2 Struguri din amestec de soiuri din specia Vitis vinifera.

2 Referinţe

SM GOST R 51621:2008 Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metode de determinare a concentraţiei în masă a acizilor titrabili

3 Cerinţe tehnice de calitate

3.1 Generalităţi

3.1.1 Pentru prelucrare industrială se utilizează struguri de soiuri pentru vin şi soiuri mixte, care aparţin speciilor Vitis vinifera, Vitis labrusca sau unei încrucişări între specia Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis (soiuri de selecţie nouă), care trebuie să corespundă cerinţelor prezentului standard cu respectarea prevederilor actelor legislative şi normative, lista cărora este prezentată în anexa A.

Se admite prelucrarea industrială a soiurilor de struguri pentru masă, care nu întrunesc caracteristicile de calitate pentru a fi comercializaţi pentru consumul uman, dar care întrunesc prevederile prezentului standard.

3.1.2  Strugurii pot fi recoltaţi manual sau mecanizat.

# 3.1.3 Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor materie primă pentru vinuri spumante şi spumante de calitate, conform anexei B.

# 3.1.4 Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor spumante de calitate de tip aromat, conform     anexei C.

# 3.1.5 Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor materie primă brute seci pentru distilare în distilat de vin, utilizat la fabricarea rachiului de vin cu indicaţie geografică protejată (IGP) ”DIVIN”, conform anexei D şi caietului de sarcini.

3.2 Caracteristici

3.2.1 După aspectul exterior strugurii trebuie să fie curaţi, sănătoşi, de acelaşi soi sau din amestec de soiuri.

Se admite prezenţa strugurilor îngheţaţi, supracopţi, parţial stafidiţi şi/sau botritizaţi.

3.2.2 Caracteristicile fizico-chimice ale strugurilor, conform tabelului 1.

Tabelul 1

| Caracteristici | Condiţii de admisibilitate pentru: |
| --- | --- |
|  | struguri recoltaţi manual | struguri recoltaţi mecanizat |
| Concentraţia în masă a zaharurilor, g/dm3, min. | Conform tabelului 2 |
| Concentraţia în masă a acizilor titrabili exprimată în acid tartric, g/dm3, min., pentru fabricarea vinurilor materie primă pentru vinuri spumante şi vinuri spumante de calitate din: – soiurile grupelor Muscat şi Traminer – celelalte soiuri, conform anexei A | 5 6 |
| Fracţia masică a amestecului de alte soiuri corespunzătoare soiului de bază după specia botanică şi culoarea boabelor (pentru strugurii de soi), %, max. | 15,0 |
| Fracţia masică a amestecului de alte soiuri necorespunzătoare soiului de bază după specia botanică şi culoarea boabelor | Nu se admite |
| Fracţia masică a boabelor strivite, %, max., pentru fabricarea: – vinurilor spumante, spumante de calitate, spumante de calitate de tip aromat, categoriilor de vinuri cu denumire de origine protejată (DOP) – categoriilor de vinuri cu indicaţie geografică protejată (IGP) – celorlalte categorii de vinuri | 5,0 10,0 20,0 | Nu se regle-mentează |
| Fracţia masică a boabelor afectate de boli şi vătămători, %, max., pentru fabricarea: – vinurilor spumante, spumante de calitate, spumante de calitate de tip aromat – celorlalte categorii de vinuri | 5,0 10,0 |
| Fracţia masică a impurităţilor organice (porţiuni de lăstari, frunze), %, max. | 0,5 | 1,0 |

3.2.3 În cazul în care fracţia masică a amestecului de alte soiuri corespunzătoare soiului de bază după specia botanică şi culoarea boabelor depăşeşte valoarea de 15,0 %, strugurii se consideră drept amestec de soiuri.

3.2.4 Concentraţia în masă a zaharurilor în struguri în funcţie de direcţia de utilizare şi soi, conform tabelului 2.

Tabelul 2

| Categorii de produse vitivinicole | Soiul de struguri | Concentraţia în masă a zaharurilor, g/dm3, min. |
| --- | --- | --- |
| Vin | Conform 3.1.1 şi amestec din aceste soiuri | 150 |
| Vin licoros | Idem | 200 |
| Vin spumant | Conform anexei B şi amestec din aceste soiuri | 146 |
| Vin spumant de calitate | Idem | 150 |
| Vin spumant de calitate de tip aromat | Conform anexei C | 150 |
| Vin spumos | Conform 3.1.1 şi amestec din aceste soiuri | 150 |
| Vin petiant | Idem | 146 |
| Vin perlant | ” | 146 |
| Vin din struguri supracopţi | Conform 3.1.1 şi amestec din aceste soiuri | 250 |
| Vin din struguri stafidiţi | Idem | 272 |
| Must de struguri proaspăt | ” | 130 |
| Must de struguri parţial fermentat | ” | 150 |
| Must de struguri concentrat şi must de struguri concentrat rectificat | ” | 146 |

Tabelul 2 (continuare)

| Categorii de produse vitivinicole | Soiul de struguri | Concentraţia în masă a zaharurilor, g/dm3, min. |
| --- | --- | --- |
| Must de struguri proaspăt oprit din fermentare prin adaosul de alcool (mistel) | ” | 146 |
| Must de struguri parţial fermentat extras din struguri stafidiţi | ” | 272 |
| Vinuri materie primă brute seci pentru distilare în: – distilat de vin – distilat de vin, utilizat la fabricarea rachiului de vin cu IGP ”DIVIN” | ” Conform anexei D şi amestec din aceste soiuri, şi caietului de sarcini | 100 140 |
| Alte produse vitivinicole | Conform 3.1.1 şi amestec din aceste soiuri | 100 |
| NOTE 1 Concentraţia în masă a zaharurilor în struguri destinaţi fabricării categoriilor de vinuri cu DOP şi IGP trebuie să corespundă prevederilor caietelor de sarcini. 2 Concentraţia în masă a zaharurilor în struguri pentru fiecare denumire de produs vitivinicol se stabileşte în instrucţiunile tehnologice în vigoare, elaborate şi aprobate în modul stabilit. |

3.2.5 Conţinutul de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar în struguri nu trebuie să depăşească limitele maxime admise stabilite de actele normative, lista cărora este prezentată în anexa A.

4 Reguli pentru verificarea calităţii

4.1 Strugurii se recepţionează pe loturi. Prin lot se subînţelege orice cantitate de struguri aflată într-o unitate de transport.

4.2 Fiecare lot de struguri trebuie să fie însoţit de factură sau act de achiziţie a mărfurilor.

4.3 Pentru verificarea calităţii strugurilor se prelevează probe din fiecare unitate de transport.

În cazul în care strugurii sînt recoltaţi în lăzi sau în alte ambalaje mici, probele se vor preleva din diferite locuri ale lotului: pînă la 50 de unităţi - din cel puţin 3 unităţi, peste 50 de unităţi – cîte o unitate suplimentară la fiecare 50 de unităţi complete şi incomplete.

4.4 Aspectul exterior, caracteristicile fizico-chimice şi masa netă se determină pentru fiecare lot de struguri.

4.5 Controlul reziduurilor produselor de uz fitosanitar în struguri se efectuiază în conformitate cu prevederile actelor normative, lista cărora este prezentată în anexa A.

5 Metode de verificare

5.1 Prelevarea probelor

5.1.1 Prelevarea manuală a probelor

Pentru prelevarea manuală a probelor se utilizează pahare din porţelan, căldări emailate sau din material plastic şi alte recipiente, ce exclud îmbogăţirea probei cu impurităţi.

5.1.1.1 Prelevarea probelor primare

Probele primare de struguri cu masa de cel puţin 1 kg fiecare se prelevează din diferite puncte ale unităţii de transport sau din fiecare unitate de ambalaj, prelevată conform 4.3.

5.1.1.2 Constituirea probei globale

Pentru constituirea probei globale, probele primare se unesc şi se amestecă. Masa probei globale trebuie să fie de minimum 3 kg.

5.1.2 Prelevarea probelor cu ajutorul sondelor

5.1.2.1 Pentru a preleva probe din struguri sub formă de must, se utilizează sonde de diferite construcţii, confecţionate din metal inoxidabil.

5.1.2.2 Sonda se instalează aproximativ în mijlocul unităţii de transport şi se prelevează cel puţin trei probe de la diferite nivele (din partea de sus, de mijloc, de jos). Distanţa dintre punctele de prelevare a probelor trebuie să fie de minimum 0,4 m. Volumul total de must trebuie să fie de minimum 300 cm3.

5.2 Aspectul exterior al strugurilor se determină organoleptic.

5.3 Fracţia masică a amestecului de soiuri corespunzătoare soiului de bază după specia botanică şi culoarea boabelor, fracţia masică a amestecului de soiuri necorespunzătoare soiului de bază după specia botanică şi culoarea boabelor, fracţia masică a boabelor strivite,  fracţia masică a boabelor afectate de boli şi vătămători şi fracţia masică a impurităţilor organice se determină vizual.

5.4 În caz de litigiu, caracteristicile nominalizate la 5.3 se determină prin cîntărire.

5.4.1 Mijloace de măsurare:

– balanţe apte de cîntăriri cu exactitate de 0,01 kg;

– set de greutăţi cu valoarea nominală a masei de la 100 g pînă la 5 kg.

5.4.2 Mod de lucru

5.4.2.1 Fracţia masică a amestecului de soiuri corespunzătoare soiului de bază după specia botanică şi culoarea boabelor, şi fracţia masică a amestecului de soiuri necorespunzătoare soiului de bază după specia botanică şi culoarea boabelor se determină în proba globală, constituită conform 5.1.1.2, prin separarea strugurilor de aceste soiuri de la soiul de bază. Strugurii  separaţi se cîntăresc şi se determină fracţia masică în procente în raport cu masa probei globale, apoi se reintegrează în probă.

5.4.2.2 Fracţia masică a boabelor strivite şi a boabelor afectate de boli şi vătămători se determină în proba globală, constituită conform 5.1.1.2,  prin separarea acestora de pe struguri (fiecare categorie în parte). Boabele separate se cîntăresc şi se determină fracţia masică în procente în raport cu masa probei globale, apoi se reintegrează în probă.

5.4.2.3  Fracţia masică a impurităţilor organice se determină în proba globală, constituită conform 5.1.1.2, prin separarea porţiunilor de lăstari şi a frunzelor de struguri. Impurităţile organice separate se cîntăresc şi se determină fracţia masică în procente în raport cu masa probei globale.

5.4.3 Calcul şi exprimarea rezultatelor

Calculul se efectuează cu două zecimale şi se rotungeşte pînă la o zecimală.

5.5 Determinarea concentraţiei în masă a zaharurilor

5.5.1 Pregătirea probei de analizat

5.5.1.1 Din proba prelevată conform 5.1.1.2 se stoarce must la presa de laborator sau la aparatul de scurgere a sucului.

5.5.1.2 Mustul obţinut prin presare conform 5.5.1.1 sau prelevat conform 5.1.2 se limpezeşte prin centrifugare timp de 5 minute sau filtrare prin patru straturi de tifon.

5.5.2 Determinarea concentraţiei în masă a zaharurilor prin metoda refractometrică

5.5.2.1 Principiul metodei

Metoda se bazează pe dependenţa dintre indicele unghiului de refracţie a razei de lumină ce trece prin must şi fracţia masică a substanţelor solubile uscate a acestuia.

5.5.2.2 Mijloace de măsurare, aparatură şi materiale:

– refractometru de laborator, scara căruia este gradată în unităţi ale fracţiei masice a zaharozei, cu valoarea unei diviziuni de maximum 0,5 % şi eroarea limită absolută admisibilă de ± 0,25 %  şi/sau scara căruia este gradată în unităţi ale indicelui de refracţie cu valoarea unei diviziuni de maximum 0,001 şi eroarea limită absolută admisibilă de  ± 0,0002;

– refractometru de cîmp;

– termometru de sticlă cu intervalul de măsurare a temperaturii de la 0 °C pînă la 100 °C şi valoarea unei diviziuni de 0,5 °C;

– termostat sau alt dispozitiv ce asigură circularea apei şi menţinerea temperaturii prismelor refractometrului în intervalul (20,0±0,5) °C;

– centrifugă de laborator, ce asigură viteza de rotaţie 3000 rot/min;

– pahare de sticlă cu capacitatea de 1000 cm3 sau 2000 cm3;

– pahare de porţelan cu capacitatea de 1000 cm3 sau 2000 cm3;

– baghete de sticlă;

– apă distilată;

– tifon obişnuit.

5.5.2.3 Pregătirea refractometrului pentru lucru

În secţiile prismelor refractometrului se stabileşte temperatura de (20,0±0,5) °C cu ajutorul  circulaţiei  apei  din  termostat,  care  are  aceeaşi  temperatură.

După  aceea  se ridică prisma de sus şi se lasă să cadă trei-patru picături de apă distilată pe suprafaţa prismei de jos de pe o baghetă de sticlă, se închide secţia şi se fixează ocularul în aşa mod, ca să fie văzută clar scara gradată şi linia de vizare, aşezată în partea oculară a tubului vizual.

Mînerul ocularului se roteşte pînă cînd linia de vizare va coincide cu linia ce desparte partea luminoasă a cîmpului vizual de cea întunecată.

Cînd aparatul este fixat exact la punctul zero, linia ce desparte lumina de umbră la temperatura de 20 °C trebuie să corespundă cu gradaţia zero a scării fracţiei masice a substanţelor solubile uscate în procente şi cu valoarea coeficientului de refracţie a apei, egal cu 1,333.

Peste fiecare 2 h se verifică gradaţia zero a aparatului.

5.5.2.4 Mod de lucru

Pe suprafaţa uscată a prismei de măsurare se lasă să cadă  de pe o baghetă de sticlă trei-patru picături de must limpezit, se închide secţia şi se execută măsurarea.

După fiecare măsurare prisma se spală cu apă distilată şi se şterge cu tifon pînă devine uscată. Apoi se execută a doua măsurare.

După poziţia liniei ce desparte lumina de umbră se determină pe scara gradată fracţia masică a substanţelor solubile uscate în procente, apoi după acest indice se determină concentraţia în masă a zaharurilor în grame la un decimetru cub de must conform tabelului E.1 ( anexa E).

În cazul în care se lucrează la refractometru fără utilizarea termostatului, indicaţiile refractometrului (fracţia masică a substanţelor solubile uscate) vor fi corectate conform valorilor din tabelul F.1 (anexa F). Pentru temperaturile sub 20 °C valoarea corecţiei se scade şi pentru temperaturile peste 20 °C valoarea corecţiei se adaugă.

5.5.2.5 Calcul şi exprimarea rezultatelor

Calculul se efectuează cu o zecimală şi se rotunjeşte pînă la un număr întreg.

5.5.2.6 Repetabilitate

Diferenţa dintre rezultatele a două determinări paralele efectuate pe aceeaşi probă, de acelaşi operator, folosind aceleaşi mijloace de măsurare, într-un interval de scurtă durată, nu trebuie să depăşească 3 g/dm3 în raport cu media aritmetică la probabilitatea P=0,95.

5.5.3 Determinarea concentraţiei în masă a zaharurilor prin metoda areometrică

5.5.3.1 Principiul metodei

Metoda se bazează pe dependenţa densităţii mustului de concentraţia în masă a zaharurilor.

5.5.3.2 Mijloace de măsurare, aparatură şi materiale:

– areometru cu intervalul de măsurare a densităţii de la 1000 pînă la 2000 kg/m3 şi valoarea unei diviziuni de     1 kg/m3;

– centrifugă de laborator, ce asigură viteza de rotaţie 3000 rot/min;

– termometru de sticlă cu intervalul de măsurare a temperaturii de la 0 °C pînă la 100 °C şi valoarea unei diviziuni de 0,5 °C;

– cilindru cotat sau cilindru pentru areometre cu capacitatea de 250 cm3 ;

– pahar de sticlă cu capacitatea de 1000 cm3 sau 2000 cm3;

– pahar de porţelan cu capacitatea de 1000 cm3 sau 2000 cm3;

– baghete de sticlă;

– tifon obişnuit.

5.5.3.3 Mod de lucru

200 cm3 de must limpezit se toarnă în cilindru atent pe pereţi, pentru a evita apariţia bulelor de aer. Dacă la suprafaţa mustului din cilindru s-a format spumă, ea se înlătură cu ajutorul baghetei de sticlă.

Se determină temperatura mustului din cilindru, apoi cu ajutorul areometrului - densitatea mustului.

Areometrul se alege după densitate în aşa mod, încît partea lui de jos după scufundare să fie situată la o distanţă de cel puţin 1 cm de la fundul cilindrului.

Areometrul se ţine de capătul superior al tubului, fără a se atinge scara gradată, se introduce în must în aşa mod ca să rămînă 3-4 mm pînă la semnul presupus al scării gradate a areometrului, apoi se lasă să oscileze liber fără să atingă pereţii cilindrului şi se citeşte indicaţia areometrului.

După aceasta areometrul se scoate încet din cilindru, se şterge cu tifon şi se repetă măsurarea.

Se citesc indicaţiile areometrului în partea superioară a meniscului musturilor din struguri de soiuri cu boabe negre şi în partea inferioară a meniscului musturilor din struguri de soiuri cu boabe albe.

După indicaţiile areometrului, aduse la temperatura de 20 °C, se determină concentraţia în masă a zaharurilor în grame la un decimetru cub conform tabelului G.1 (anexa G).

Indicaţiile areometrului se aduc la temperatura de 20 °C cu ajutorul unei corecţii – de mărire sau micşorare a indicaţiilor areometrului cu 0,2 kg/m3  pentru fiecare grad corespunzător mai sus sau mai jos de 20 °C.

5.5.3.4 Calcul şi exprimarea rezultatelor

Calculul se efectuează cu o zecimală şi se rotunjeşte pînă la un număr întreg.

5.5.3.5 Repetabilitate

Diferenţa dintre rezultatele a două determinări paralele efectuate pe aceeaşi probă, de acelaşi operator, folosind aceleaşi mijloace de măsurare, într-un interval de scurtă durată, nu trebuie să depăşească 3 g/dm3 în raport cu media aritmetică la probabilitatea P=0,95.

5.6 Concentraţia în masă a zaharurilor poate fi determinată şi prin alte metode, în funcţie de mijloacele de măsurare, care asigură comparabilitatea rezultatelor.

5.7 Concentraţia în masă a acizilor titrabili se determină conform SM GOST R 51621.

5.8 Conţinutul de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar se determină în conformitate cu prevederile actelor normative, lista cărora este prezentată în anexa A.

6 Ambalare şi transport

6.1 Strugurii se recoltează în ambalaje individuale curate, apoi se acumulează în ambalaje speciale (bene, bene basculante, containere etc.), confecţionate din materiale, care asigură calitatea şi inofensivitatea acestora în condiţiile respectării actelor normative, lista cărora este prezentată în anexa D.

6.2 Strugurii se încarcă, fără a fi tasaţi, în mijloace de transport dotate cu dispozitive prin care se asigură evitarea pierderilor în timpul transportului.

Se admite transportul strugurilor în lăzi sau coşuri cu capacitatea de pînă la 50 kg, sau containere de diferite capacităţi în condiţiile respectării actelor normative, lista cărora este prezentată în anexa D. Înălţimea stratului de struguri în mijlocul de transport trebuie să fie de maximum 80 cm.

6.3 Recoltarea, transportul şi ambalarea strugurilor destinaţi fabricării categoriilor de vinuri cu DOP trebuie        să corespundă prevederilor caietelor de sarcini.

6.4 Strugurii se transportă cu mijloace de transport conform regulilor de transport în vigoare pentru fiecare tip de transport.

6.5 La transportul cu mijloace de transport auto deschise, strugurii trebuie să fie protejaţi de praf şi alte impurităţi, de precipitaţiile atmosferice.

6.6 Strugurii recoltaţi mecanizat trebuie să fie prelucraţi în cel mult 4 h, începînd cu momentul culesului de pe butuc.

Anexa A

(informativă)

Lista actelor legislative şi normative

Legea viei şi vinului Nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, Nr. 75-78) cu modificările şi completările ulterioare

Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi  Nr. 119 din 22.06.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, Nr. 100-103) cu modificările şi completările ulterioare

Reglementare tehnică ”Organizarea pieţei vitivinicole”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr. 356 din                          11.06.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, Nr. 150-159)

Regulament sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1191 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, Nr. 5-14)

Regulament sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 308 din 29 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, Nr. 74-77)

Reguli generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova     Nr.  412 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, Nr. 83-84)

Anexa B

(normativă)

Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor materie

primă  pentru vinuri spumante şi vinuri spumante de calitate

B.1 Lista soiurilor de struguri cu boabe albe

ALIGOTE, BIANCA, CHARDONNAY, FETEASCĂ ALBĂ, FETEASCĂ REGALĂ, FLORICICA, grupa MUSCAT, grupa PINOT, grupa TRAMINER, HIBERNAL, RIESLING DE RHIN, SAUVIGNON, SEMILION, RKAŢITELI, SILVANER, SUHOLIMANSKI BELÎI, VIORICA

B.2 Lista soiurilor de struguri cu boabe negre

CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, CODRINSKI, FETEASCĂ NEAGRĂ, GAMMAY FREAUX, MALBEC, MERLOT, PINOT NOIR, RARĂ NEAGRĂ, SAPERAVI, SYRAH

Anexa C

(normativă)

Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării

vinurilor spumante de calitate de tip aromat

FETEASCĂ REGALĂ, FLORICICA, grupa MUSCAT, grupa TRAMINER, LEGENDA, VIORICA

Anexa D

(normativă)

Lista soiurilor de struguri, destinate fabricării vinurilor materie primă

brute seci pentru distilare în distilat de vin, utilizat la fabricarea

rachiului de vin cu indicaţie geografică protejată ”DIVIN”

ALB DE SURUCENI, ALB DE ONIŢCANI, ALIGOTE, BIANCA, CHARDONNAY, FETEASCĂ ALBĂ, LUMINIŢA, PERVENEŢ MAGARACEA, grupa PINOT, HIBERNAL, RIESLING DE RHIN, RITON, RKAŢITELI, SAUVIGNON, SILVANER, SUHOLIMANSKI BELÎI, UGNI BLANC

Anexa E

(normativă)

Valorile concentraţiei în masă a zaharurilor corespunzătoare

fracţiei masice a substanţelor solubile uscate

Tabelul E. 1

| Fracţia masică a substanţelor so- lubile uscate, % | Concentraţia în masă a zaharu-rilor, g/dm3 | Fracţia masică a substanţelor so- lubile uscate, % | Concentraţia în masă a zaharu-rilor, g /dm3 | Fracţia masică a substanţelor so- lubile uscate, % | Concentraţia în masă a zaharu-rilor, g/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 82 | 16,6 | 154 | 23,0 | 227 |
| 10,2 | 84 | 16,8 | 156 | 23,2 | 229 |
| 10,4 | 86 | 17,0 | 158 | 23,4 | 231 |
| 10,6 | 88 | 17,2 | 160 | 23,6 | 233 |
| 10,8 | 90 | 17,4 | 162 | 23,8 | 236 |
| 11,0 | 92 | 17,6 | 165 | 24,0 | 238 |
| 11,2 | 95 | 17,8 | 167 | 24,2 | 240 |
| 11,4 | 97 | 18,0 | 169 | 24,4 | 243 |
| 11,6 | 99 | 18,2 | 171 | 24,6 | 245 |
| 11,8 | 101 | 18,4 | 173 | 24,8 | 247 |
| 12,0 | 103 | 18,6 | 176 | 25,0 | 249 |
| 12,2 | 105 | 18,8 | 178 | 25,2 | 251 |
| 12,4 | 107 | 19,0 | 180 | 25,4 | 253 |
| 12,6 | 109 | 19,2 | 182 | 25,6 | 255 |
| 12,8 | 111 | 19,4 | 184 | 25,8 | 258 |
| 13,0 | 114 | 19,6 | 186 | 26,0 | 261 |
| 13,2 | 116 | 19,8 | 188 | 26,2 | 263 |
| 13,4 | 118 | 20,0 | 191 | 26,4 | 265 |
| 13,6 | 120 | 20,2 | 194 | 26,6 | 268 |
| 13,8 | 122 | 20,4 | 196 | 26,8 | 270 |
| 14,0 | 124 | 20,6 | 198 | 27,0 | 272 |
| 14,2 | 127 | 20,8 | 200 | 27,2 | 274 |
| 14,4 | 130 | 21,0 | 203 | 27,4 | 276 |
| 14,6 | 132 | 21,2 | 205 | 27,6 | 278 |
| 14,8 | 134 | 21,4 | 207 | 27,8 | 281 |
| 15,0 | 136 | 21,6 | 210 | 28,0 | 284 |
| 15,2 | 138 | 21,8 | 213 | 28,2 | 287 |
| 15,4 | 140 | 22,0 | 215 | 28,4 | 290 |
| 15,6 | 142 | 22,2 | 217 | 28,6 | 293 |
| 15,8 | 144 | 22,4 | 220 | 28,8 | 295 |
| 16,0 | 146 | 22,6 | 222 | 29,0 | 297 |
| 16,2 | 149 | 22,8 | 225 | 29,2 | 300 |
| 16,4 | 151 |  |  |  |  |

Anexa F

(normativă)

Valorile corecţiilor corespunzătoare temperaturii

la care s-a făcut citirea

Tabelul F. 1

| Temperatura la care s-a făcut citirea , ºC | Valorile corecţiilor | Temperatura la care s-a făcut citirea , ºC | Valorile corecţiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | - 0,61 | 21 | + 0,07 |
| 11 | - 0,55 | 22 | + 0,14 |
| 12 | - 0,50 | 23 | + 0,22 |
| 13 | - 0,44 | 24 | + 0,29 |
| 14 | - 0,39 | 25 | + 0,37 |
| 15 | - 0,33 | 26 | + 0,44 |
| 16 | - 0,26 | 27 | + 0,53 |
| 17 | - 0,20 | 28 | + 0,61 |
| 18 | - 0,14 | 29 | + 0,71 |
| 19 | - 0,07 | 30 | + 0,78 |
| 20 | 0,00 |  |  |

Anexa G

(normativă)

Valorile concentraţiei în masă a zaharurilor

corespunzătoare indicaţiei areometrului

Tabelul G. 1

| Indicaţia areometrului, kg/m3 | Concentraţia în masă a zaharu-rilor, g/dm3 | Indicaţia areometrului, kg/m3 | Concentraţia în masă a zaharu-rilor, g/dm3 | Indicaţia areometrului, kg/m3 | Concentraţia în masă a zaharu-rilor, g/dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1034 | 63 | 1070 | 159 | 1105 | 252 |
| 1035 | 66 | 1071 | 162 | 1106 | 255 |
| 1036 | 69 | 1072 | 164 | 1107 | 258 |
| 1037 | 72 | 1073 | 167 | 1108 | 260 |
| 1038 | 74 | 1074 | 170 | 1109 | 263 |
| 1039 | 76 | 1075 | 172 | 1110 | 266 |
| 1040 | 80 | 1076 | 175 | 1111 | 269 |
| 1041 | 82 | 1077 | 178 | 1112 | 271 |
| 1042 | 84 | 1078 | 180 | 1113 | 274 |
| 1043 | 87 | 1079 | 183 | 1114 | 276 |
| 1044 | 90 | 1080 | 186 | 1115 | 279 |
| 1045 | 92 | 1081 | 188 | 1116 | 282 |
| 1046 | 95 | 1082 | 191 | 1117 | 284 |
| 1047 | 98 | 1083 | 194 | 1118 | 288 |
| 1048 | 100 | 1084 | 196 | 1119 | 290 |
| 1049 | 103 | 1085 | 199 | 1120 | 293 |
| 1050 | 106 | 1086 | 202 | 1121 | 296 |
| 1051 | 108 | 1087 | 204 | 1122 | 298 |
| 1052 | 111 | 1088 | 207 | 1123 | 301 |
| 1053 | 114 | 1089 | 210 | 1124 | 303 |
| 1054 | 116 | 1090 | 212 | 1125 | 306 |
| 1055 | 119 | 1091 | 215 | 1126 | 309 |
| 1056 | 122 | 1092 | 218 | 1127 | 311 |
| 1057 | 124 | 1093 | 220 | 1128 | 314 |
| 1058 | 127 | 1094 | 223 | 1129 | 316 |
| 1059 | 130 | 1095 | 226 | 1130 | 319 |
| 1060 | 132 | 1096 | 228 | 1131 | 322 |
| 1061 | 135 | 1097 | 231 | 1132 | 325 |
| 1062 | 138 | 1098 | 234 | 1133 | 327 |
| 1063 | 140 | 1099 | 236 | 1134 | 330 |
| 1064 | 143 | 1100 | 239 | 1135 | 333 |
| 1065 | 146 | 1101 | 242 | 1136 | 335 |
| 1066 | 148 | 1102 | 244 | 1137 | 338 |
| 1067 | 151 | 1103 | 247 | 1138 | 340 |
| 1068 | 154 | 1104 | 250 | 1139 | 343 |
| 1069 | 156 |  |  |  |  |